## Slide 1: 交通工程設施認知差異之性別分析：以新型汽機車分流標線設置實驗為例
<number>
交通部運輸研究所
中華民國105年05月30日
Notes: <number>

## Slide 2: 報告內容
<number>
一、教學目標
二、案例內容
三、統計結果
四、相關CEDAW條文及一般性建議內容
五、精進作為
六、與CEDAW有關之討論議題及解析
Notes: <number>

## Slide 3: 一、教學目標
<number>
瞭解交通工程設施的創新發展，如何納入實質性別平等的考量。
Notes: <number>

## Slide 4: 二、案例內容(1/5)
<number>
我國的機車持有率截至104年底已達每人0.91輛，機車已成為國人主要交通工具之一
機車肇事型態來統計2012至2014年之機車涉入車禍，側撞為最大宗，占了47%，顯示機車側撞為目前急需改善之重要課題。
Notes: <number>

## Slide 5: 二、案例內容(2/5)
<number>
側撞事故發生的原因，通常係因機車習慣靠右行駛，到了路口發現左側汽車需右轉，機車只能減速找空隙穿越，此時要是有一方沒減速，就容易發生側撞車禍。
Notes: <number>

## Slide 6: 二、案例內容(3/5)
<number>
交通部運輸研究所辦理「混合車流情境之機車交通安全工程設計方法研究驗證與推廣」合作研究計畫，提出「分流式指向線」。改善側撞事故的發生。
設置目的為使車輛於接近路口時，能提早改變行駛位置，降低因不正確位置轉向，而引發同向側撞或擦撞之發生機會。
特別適合於車道寬度大於3.5公尺之混合車道設置。
Notes: <number>

## Slide 7: 二、案例內容(4/5)
<number>
分流式指向線並與臺中市政府（7處路口）及高雄市政府（1處路口）合作劃設，以進行實地驗證。
劃設新式箭頭標線後，約有8成的機車族受訪者瞭解其意涵並願意遵守。
經試辦地點的錄影分析：直行機車與道路右側邊線的距離，平均增加21％，右轉汽車與道路右側邊線的距離，平均減少約10％。
路口劃設新式箭頭標線後，已出現直行機車遠離右側路緣的效果。如此將可減少右轉汽車與直行機車的衝突，進而降低路口側撞事故的發生。
Notes: <number>

## Slide 8: 二、案例內容(5/5)
<number>
103年機車使用者中的兩性比率分別為56.3%(男性)與43.7%(女性) 。
103年肇事資料中，因騎乘機車發生事故造成受傷的兩性比率分別為54.6%(男性)與45.4%(女性)，甚至造成死亡的兩性比率分別為74.2%(男性)與25.8%(女性)。
提出分流式指向線的同時，有必要對兩性的認知與反應進行探討，以瞭解分流式指向線是否亦存在性別差異而導致此類交通工程設施的安全改善效果不同，甚至產生性別不平等的效果。
Notes: <number>

## Slide 9: 三、統計結果(1/5)
<number>
新式標線對於駕駛行為的影響，有兩項指標：
  用路人是否能理解新式標線的意涵。
  用路人是否願意遵守其意涵改變其駕駛行為。
為了解全國各地民眾對於分流式指向線的理解程度與反應，本研究亦針對不特定人，經由網路平台發送問卷進行調查，問卷回收的有效數量共計507份。
Notes: <number>

## Slide 10: 三、統計結果(2/5)
<number>
第二部分 設置於較寬車道內之分流式指向線的路口狀況 2-1.您認為分流式指向線的標示容易理解嗎? □看得懂 □略懂 □普通 □看不太懂 □看不懂 2-2.您是否會依照分流式指向線的箭標指示靠邊行駛? □完全遵守 □會遵守 □普通 □不太遵守 □完全不遵守
右圖是「分流式指向線」的繪製情形。
設置目的是要使車輛接近路口，導引右轉車能提早靠右，降低因太慢轉向而與直進機車引發的衝突或車禍。
右圖中顯示右轉車輛應在路段中提前靠右，直走進車輛應靠左側行駛。
Notes: <number>

## Slide 11: 三、統計結果(3/5)
<number>
問卷調查結果直方圖：
Notes: <number>

## Slide 12: 三、統計結果(4/5)
<number>
上述調查結果的統計檢定：
  分流式指向線的理解程度：
    看得懂為5分
    略懂為4分
    普通為3分
    看不太懂為2分
    看不懂為1分
  分流式指向線的遵守程度：
    完全遵守為5分
    會遵守為4分
    普通為3分
    不太遵守為2分
    完全不遵守為1分
Notes: <number>

## Slide 13: 三、統計結果(5/5)
<number>
利用T檢定檢定男性與女性在分流式指向線之理解程度與遵守程度，在顯著水準5%，以雙尾檢定的檢定結果均無差異。
顯示分流式指向線的設置，對於兩性的理解與遵守並無明顯差異，並推論此一交通工程設施在安全改善的效果上應無差異。
 | 性別 |  |  |  |  | 
 | 男性 |  |  | 女性 |  | 
 | 平均值 | 標準差 | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | 樣本數
分流式指向線之理解程度 | 4.1 | 0.1 | 442 | 4.4 | 0.1 | 68
分流式指向線之遵守程度 | 4.0 | 0 | 442 | 4.0 | 0.1 | 68
Notes: <number>

## Slide 14: 四、相關CEDAW條文
<number>
保障基本人權和基本自由（第3條）：締約各國應承擔在所有領域，特別是在政治、社會、經濟、文化領域，採取一切適當措施，包括制定法律，保證婦女得到充分發展和進步，以確保婦女在與男子平等的基礎上，行使和享有人權和基本自由。
經濟和社會福利(第13條)：締約各國應採取一切適當措施以消除在經濟和社會生活的其他方面對婦女的歧視，保證她們在男女平等的基礎上有相同權利，特別是： （c）參與娛樂生活、運動和文化生活各個方面的權利。
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
五、精進作為
當施政措施或受益對象並未針對特定性別而有不公平的差別待遇，亦即形式上達到平等，若能進行性別影響差異調查與分析，才可確認該施政或措施不致造成新形式的不平等對待或不平等效果
機車使用與肇事特性存在性別差異：56.3%的男性使用機車、43.7%的女性使用機車。機車事故受傷者中，54.6%為男性、45.4%為女性，死亡者中74.2%為男性、25.8%為女性。
雖然分流式標線的設置並非針對特定性別，但經過網路問卷調查的分析結果，顯示兩性在認知與遵守程度上並無差異，即可確認此一交通工程設施不至於導致兩性不平等的結果。此一確認的分析工作將更精進確保相關施政，在兩性間具有效果上的實質平等。

## Slide 16
<number>
六、與CEDAW有關之討論議題及解析
聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)在2009年提出內路交通委員會性別專題報告指出，交通是促進性別平等及社會永續發展的重要機制，因其影響著人民近用醫療、教育，與就業、生產、資訊流通的機會；交通基礎建設的規劃決策應多納入女性參與；即使在城市中，也應了解男女在可移動性、交通工具可及性、設施安全性等方面都可能有差異，需要更多資訊與研究為規劃基礎。
世界銀行近年來也積極提倡「兼容式交通」的理念，強調交通政策及設施在制定、規劃、實施、建造與維護時，應特別考量婦女、年長者和行動不便者的需求，避免因交通運輸設施不足、使用不便或過於昂貴，而排除了人民就醫、就學、就業、自由行動以及社會聯繫等權益。
因此確認交通工程改善在效果上的實質平等非常重要

## Slide 17
<number>
六、與CEDAW有關之討論議題及解析
「平等」一般有3種不同趨向或定義的方法，包含形式上的平等、保護主義的平等、與矯正式的平等。道路交通設施設置於道路上，一視同仁的供大眾使用，可視為形式上的平等，但形式上的的平等對待很容易忽略不同族群間的差異。
交通工程設施在兩性之間是否也存在兩性差異，導致平等對待確產生不平等的結果。
本案例中，研究所提出的新型分流式指向線，除以路口實作驗證其對於交通安全改善的效果外，亦同時分析兩性間是否存在認知差異，進而導致兩性在使用上有所差異。經過統計檢定的結果判定並無差異。顯示此類設施在滿足形式平等的同時，也滿足結果上的實質平等。

## Slide 18: 簡 報 完 畢 恭 請 裁 示
<number>
Notes: <number>